|  | ОБЩИНА БРУСАРЦИ |
| --- | --- |

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

ОДОБРЯВАМ ………………..

НАТАША МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Брусарци

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Основен ремонт на улична мрежа в гр. Брусарци за 2013 г.

обект:„ Ремонт на ул. „Георги Димитров” в гр.Брусарци”

- Съществуващо положение: в резултат на експлоатацията, природо-климатичните фактори и активните интервенции през зимния период, съществуващата асфалтова настилка по уличната мрежа на град Брусарци е силно компрометирана. Има множество дупки, мрежовидни пукнатини на асфалтовата настилка, които влошават експлоатационните качества на улиците, затрудняват движението на моторни превозни средства и създават сериозна предпоставка за възникване на пътнотранспортни произшествия.

- Предметът на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по уличната мрежа на територията на град Брусарци. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

Мероприятията по поддържане на улиците имат главно профилактичен характер. Ремонтните работи включват:

- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

- Фрезоване на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка на дълбочина 4 см, включително натоварване и извозване на фрезования материал на указано от Възложителя място, почистване, емулсиране, машинно полагане на асфалтова смес и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности.

- Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см.;

- Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.;

- Запечатване на фуги и пукнатини с битумна паста;

Качеството на извършваните СМР и CPP да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата" и „Техническа спецификация" на Агенция „Пътна инфраструктура". Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител.

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал.4 и ал.5 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и Министерството на труда и социалната политика за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.

Извършените СМР и СРР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово - счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо - предавателни протоколи.

Прогнозната стойност за изпълнение на ремонтните работи е до 4 150 (четири хиляди сто и петдесет лева) лева без ДДС или 4 980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет лева.).

Кандидатите за изпълнител на обекта следва да отговарят на изискванията на чл. 163 от Закона за устройство на територията.

Заплащането на извършените и приети работи ще се осъществява на база сертификат, след представяне на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /Д.в. бр.72/2003г./.

Предлаганата цена да се обоснове с представяне на анализи за единица обем вид дейност, като се използват УСН с посочване на съответните кодове или шифри. Когато за даден вид строителство липсват сметни норми да се ползват ЕТН, ВТН.

Параметри за ценообразуване при изготвяне на анализите за отделните видове

СМР:

- Аванс по Договора за възлагане на обществената поръчка - до 50% от общата стойност за изпълнение на поръчката.

- часова ставка - съобразена с минималната работна заплата на страната;

- допълнителни разходи - до 100% за ФРЗ и до 50% за механизация

- доставно - складови разходи - до 10% - печалба - до 10%.

Срокът за изпълнение на строителството не може да е повече от 3 /три/ месеца от датата на подписване на Акт, Образец №2а за откриване на строителната площадка.

Изпълнението на поръчката ще се осъществява на територията на Община Брусарци.

Изготвил:

инж.Т.Тодоров

Ст.експерт „ОТС”

Съгласувал:

Инж.П.Димитров

Зам.-кмет община Брусарци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Основен ремонт на улична мрежа в гр. Брусарци за 2013 г."

| Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Количество | Ед.цена Без ДДС | Ед.цена сддс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, обкантване на кръпките и всички свързани с това разходи | м2 | 1 |  |  |
| Фрезоване на единични дупки и деформации на асфалтовата настилка на дълбочина до 4см, включително натоварване и извозване на фрезования материал, почистване, емулсиране и полагане на асфалтова смес машинно и всички свързани с това разходи | м2 | 1 |  |  |
| Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6см | м2 | 1 |  |  |
| Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см | м2 | 1 |  |  |
| Запечатване на фуги и пукнатини с битумна паста | м' | 1 |  |  |

Изготвил:

инж.Т.Тодоров

Ст.експерт „ОТС”

Съгласувал:

Инж.П.Димитров

Зам.-кмет община Брусарци